ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Ушаковского

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 10 от 06.09.2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть проекта)

Иркутск

2010-2012

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |
| Главный архитектор ОТП |  | В.Я. Снежко-Блоцкий |
| Главный архитектор проекта |  | А.С. Мельникова |
| Техник архитектор |  | Е.С.Родецкая |
| Экономика |  |  |
| Инженер-экономист |  | Д.В. Маргеева |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |  |
| Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Инженерная подготовка |  | А. А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |
| Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |  |
| Инженер |  | А.А. Туник |
| Сети электроснабжения и связи |  |  |
| Инженер |  | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды |  |  |
| Инженер-эколог |  | Н.С. Токменина |
| ИТМ ГО ЧС |  |  |
| Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |

Оглавление

1.1. Авторский состав проекта	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12

1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ушаковского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	12

Таблица 1. Виды функциональных зон используемых в Генеральном плане Ушаковского МО	12

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Ушаковского муниципального образования. Параметры функциональных зон.	14

2. Задание на подготовку проекта «Генерального плана Ушаковского муниципального образования»	32

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Ушаковского муниципального образования (в дальнейшем – Ушаковское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №10 от 06.09.2010г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Ушаковского муниципального образования, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Иркутского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

1. Территориальное планирование Ушаковского МО осуществляется посредством разработки и утверждения документа «Территориальное планирование Ушаковского МО".

2. Генеральный план «Ушаковского МО» разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3 Генеральный план «Ушаковского МО» реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

4. План реализации генерального плана «Ушаковского МО» утверждается органом местного самоуправления Ушаковского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Таким образом, предполагается выделить следующие временные сроки реализации:

- перспективный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2031 год;

- первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2016 год.

5. Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

6. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

7. Положения генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработки и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральными планами поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий территории.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Ушаковского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории. | Не секретно |
| 3. | Том III. Книга 1. Инженерная защита территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не секретно |
| 4. | Том III. Книга 2. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды. Охрана объектов культурного наследия | Не секретно |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
| 5. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж. Масштаб 1: 25 000 | Не секретно |
| 6. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта д. Бурдаковка. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 7. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Горячий ключ. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 8. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Добролет. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 9. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Еловый. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 10. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта д. Новолисиха. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 11. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Патроны. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 12. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта с. Пивовариха. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 13. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта з. Поливаниха. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 14. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенных пунктов п. Светлый, м-он солнечный, м-он солнечный 2. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 15. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения на территории Ушаковского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта д. Худякова. Масштаб 1: 5 000 | Не секретно |
| 16. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ушаковского МО. М 1: 25 000 | Не секретно |
| 17. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта д. Бурдаковка. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 18. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта п. Горячий ключ. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 19. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта п. Добролет. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 20. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта п. Еловый. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 21. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта д. Новолисиха. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 22. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта п. Патроны. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 23. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта с. Пивовариха. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 24. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта з. Поливаниха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 25. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенных пунктов п. Светлый, м-он солнечный, м-он солнечный 2. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 26. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чертеж населенного пункта д. Худякова. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 27. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории Ушаковского МО. М 1: 25 000 | Не секретно |
| 28. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта д. Бурдаковка. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 29. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта п. Горячий ключ. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 30. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта п. Добролет. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 31. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта п. Еловый. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 32. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта д. Новолисиха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 33. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта п. Патроны.м 1: 5 000 | Не секретно |
| 34. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта с. Пивовариха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 35. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта з. Поливаниха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 36. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенных пунктов п. Светлый, м-он. Солнечный, м-он. Солнечный 2. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 37. | Карта планируемого размещения транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории населенного пункта д. Худякова. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 38. | Карта границ населенных пунктов в структуре Ушаковского муниципального образования. М 1:25 000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 39. | Карта расположения Ушаковского муниципального образования в структуре Иркутского района. М 1:200 000 | Не секретно |
| 40. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план. М 1: 25 000 | Не секретно |
| 41. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта д. Бурдаковка. М 1: 5000 | Не секретно |
| 42. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта д. Новолисиха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 43. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта д. Худякова. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 44. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта з. Поливаниха. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 45. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта п. Горячий ключ. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 46. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта п. Добролет. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 47. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта п. Патроны. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 48. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенных пунктов п. Светлый, м-он солнечный, м-он солнечный 2. М 1: 2 000 | Не секретно |
| 49. | Карта расположения объектов местного значения Ушаковского муниципального образования. Опорный план населенного пункта с. Пивовариха. М 1: 5 000 | Не секретно |
| 50. | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Комплексная оценка территории. М 1:25 000 | Не секретно |
| 51. | Карта размещения пешеходной доступности объектов социального обслуживания Ушаковского муниципального образования. М 1:25 000 | Не секретно |
| 52. | Зоны с особыми условиями использование территории (территории ОКН), расположенных на территории Ушаковского муниципального образования. М 1:25 000 | Не секретно |
| ИТМ ГОЧС |
| 53. | ИТМ ГОЧС. Схема размещения потенциально опасных объектов Ушаковского муниципального образования. М 1: 25 000 | Не секретно |
| 54. | ИТМ ГО ЧС. Схема оповещения. М 1: 25 000 | Не секретно |
| 55. | ИТМ ГО ЧС. Проектный план М 1: 25 000 | Не секретно |
| 56. | ИТМ ГО ЧС. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1: 25 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей научно-исследовательской работе термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

## ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ушаковского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 1. Виды функциональных зон используемых в Генеральном плане Ушаковского МО

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками(1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Ж-3 | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШВ | Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-4 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-5 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1,2,3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков и лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны туристско-рекреационного назначения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территории болот |
| ПН-5 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения (санитарно-защитные территории) |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения(объекты МЧС,МВД) |
| СН-3 | Зоны кладбищ |
| СН-4 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-5 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны неиспользуемых территорий |

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Ушаковского муниципального образования. Параметры функциональных зон.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальна этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Жилые зоны |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | д. Худякова | Ж-1 | 3 | 22,6 га | Не требуются | 11,6 тыс.кв.м | 531,4 тыс.кв.м |
|  |  | д. Бурдаковка | Ж-1 |  | 18,9 га |  | 10,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | п. Патроны | Ж-1 |  | 1,5 га |  | 0,8 тыс.кв.м |  |
|  |  | д. Новолисиха | Ж-1 |  | 16,1 га |  | 8,3 тыс.кв.м |  |
|  |  | с. Пивовариха | Ж-1 |  | 77,8 га |  | 40,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | мкр-ны Солнечные1,2, п.Светлый | Ж-1 |  | 4,9 га |  | 2,6 тыс.кв.м |  |
|  |  | п. Еловый | Ж-1 |  | 602,4 га |  | 310,3 тыс.кв.м |  |
|  |  | з. Поливаниха | Ж-1 |  | 1,9 га |  | 1,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | п. Добролет | Ж-1 |  | 18,3 га |  | 9,4 тыс.кв.м |  |
|  |  | п. Горячий Ключ | Ж-1 |  | 20,9 га |  | 10,8 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в д. Бурдаковка | Ж-1 |  | 49,5 га |  | 62,3 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в п. Патроны | Ж-1 |  | 20,5 га |  | 30,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в д. Новолисиха | Ж-1 |  | 11,6 га |  | 34,3 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в с. Пивовариха | Ж-1 |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | местное | п. Патроны | Ж-2 | 3 | 0,7 га | Не требуются | 1,75 тыс.кв.м | 316,7 тыс.кв.м |
|  |  | д. Новолисиха | Ж-2 |  | 4,4 га |  | 11,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | с. Пивовариха | Ж-2 |  | 5,2 га |  | 13,0 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в д. Новолисиха | Ж-2 |  | 40,4 га |  | 57,1 тыс.кв.м |  |
|  |  | РЖС в с. Пивовариха | Ж-2 |  | 39,9 га |  | 246,8 тыс.кв.м |  |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | местное | с. Пивовариха | Ж-3 | 5 | 1,3 га | Не требуются | 8,5 тыс.кв.м | 8,5 тыс.кв.м |
| Детские сады | местное | д. Бурдаковка | Д | 2 | 0,6 га | Не требуются | 110 мест | 2440 мест |
|  |  | с. Пивовариха |  |  | 1,8 га |  | Расширение до 140 мест, 280 мест |  |
|  |  | п. Еловый |  |  | 3,2 га |  | 2 по 280 мест |  |
|  |  | РЖС в д. Бурдаковка |  |  | 1,0 га |  | 2 по 120 мест |  |
|  |  | РЖС в п. Патроны |  |  | 0,4 га |  | 80 мест |  |
|  |  | РЖС в д. Новолисиха |  |  | 3,8 га |  | 1 на 220, 1 на 110 мест |  |
|  |  | РЖС в с. Пивовариха |  |  | 4,1 га |  | 1 по 110 мест, 3 по 220 мест |  |
| Начальная школа-детский сад | местное | д. Новолисиха | Д | 2 | 0,6 га | Не требуются | 100 мест | 325 мест |
|  |  | п. Патроны |  |  | 0,3 га |  | 65 мест |  |
|  |  | з. Поливаниха |  |  | 0,5 га |  | 65 мест |  |
|  |  | д. Худякова |  |  | 0,5 га |  | 100 мест |  |
| Общеобразовательные школы | местное | п. Еловый | ШВ | 3 | 4,4 га | Не требуются | 1200 мест | 3995 |
|  |  | РЖС в д. Бурдаковка |  |  | 3,4 га |  | 410 мест |  |
|  |  | РЖС в п. Патроны |  |  | 0,7 га |  | 135 мест |  |
|  |  | РЖС в д. Новолисиха |  |  | 3,3 га |  | 550 мест |  |
|  |  | РЖС в с. Пивовариха |  |  | 2,8 га |  | 1700 мест |  |
| Общественно-деловые зоны |
| Стационар | местное | РЖС в с. Пивовариха | ОД-4 | 1 | 1,4 га | Не требуются | 155 койко-мест | 155 койко-мест |
| Поликлиника | местное | РЖС в с. Пивовариха |  |  |  | Не требуются | 300 посещений в смену | 600 посещений в смену |
|  |  | п. Еловый | ОД-4 |  | 0,4 га |  | 300 посещений в смену |  |
| Клубные учреждения | местное | с. Пивовариха | ОД-7 | 2 |  | Не требуются | 200 мест | 1050 мест |
|  |  | РЖС в д. Новолисиха | ОД-7 |  |  |  | 450 мест |  |
|  |  | п. Еловый | ОД-7 |  |  |  | 400 мест |  |
| Гостиница | местное | с. Пивовариха | ОД-2 | 3 |  | Не требуются | 50 мест | 280 мест |
|  |  | РЖС в д. Бурдаковка |  |  |  |  | 80 мест |  |
|  |  | п. Еловый |  |  |  |  | 3 по 50 мест |  |
| Баня | местное | д. Худякова | ОД-2 | 2 | 0,4 га | Не требуются | 20 мест | 100 мест |
|  |  | д. Новолисиха |  |  |  |  | 20 мест |  |
|  |  | с. Пивовариха |  |  |  |  | 40 мест |  |
|  |  | п. Горячий Ключ |  |  |  |  | 20 мест |  |
| Спортивные комплексы | местное | РЖС в д. Новолисиха | Р-3 | - | 3,2 га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 600 кв.м площади пола | 2500 кв.м площади пола, 750 кв.м зеркала воды |
|  |  | РЖС в с. Пивовариха |  |  | 1,0 га |  | 600 кв.м площади пола, 250 кв.м зеркала воды |  |
|  |  | д. Худякова |  |  | 0,2 га |  | 100 кв.м площади пола |  |
|  |  | д. Новолисиха |  |  | 0,4 га |  | 100 кв.м площади пола |  |
|  |  | с. Пивовариха |  |  |  |  | 1000 кв.м площади пола, 500 кв.м зеркала вода |  |
|  |  | мкр-ны Солнечные1,2, п.Светлый |  |  |  |  | 100 кв.м площади пола |  |
|  |  | п. Горячий Ключ |  |  |  |  | 100 кв.м площади пола |  |
| Инженерная и транспортная инфраструктура |
| Водоснабжение |
| Строительство централизованного водозабора | местное | п.Еловый, п.Добролет |  |  |  | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 5000 м3/сутки |  |
| Строительство водоочистных сооружений | местное | п.Еловый, п.Добролет |  |  |  | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 5000 м3/сутки |  |
| Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями | местное | п. Бурдаковка |  |  |  | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 500 м3/сутки |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | п. Добролет |  |  |  |  | 2х100 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | з.Поливаниха |  |  |  |  | 2х200 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | п.Патроны |  |  |  |  | 2х200 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | д.Худякова |  |  |  |  | 2х200 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | мкр.Солнечные1,2 |  |  |  |  | 2х200 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, | местное | п.Горячий Ключ |  |  |  |  | 2х200 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды | местное | д.Бурдаковка |  |  |  |  | 2х250 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды | местное | д.Новолисиха |  |  |  |  | 2х500 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды | местное | п.Еловый |  |  |  |  | 2х1000 м3 |  |
| Строительство резервуаров чистой воды | местное | с.Пивовариха |  |  |  |  | 2х1000 м3 |  |
| Строительство насосной станции 2 подъема | местное | п.Еловый, с.Пивовариха |  |  |  |  | 200м3/час. |  |
| Строительство насосной станции 2 подъема | местное | д.Бурдаковка |  |  |  |  | 50-150м3/час |  |
| Строительство водопровода | местное | п. Светлый, м-ны Солнечный 1,2, д. Новолисиха, п. Еловый, п. Патроны, д. Бурдаковка, с. Пивовариха, д.Худякова, з. Поливаниха, п. Добролет, п. Горячий ключ |  |  |  |  | Д=100мм | Общая протяженность 30,8 км |
| Строительство водопровода | местное | д. Бурдаковка, с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=150мм | Общая протяженность 2,1 км |
| Строительство водопровода | местное | д. Новолисиха, п. Еловый |  |  |  |  | Д=200мм | Общая протяженность 13,2 км |
| Строительство водопровода | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=250мм | Общая протяженность 3,3 км |
| Строительство водопровода | местное | с. Пивовариха п. Еловый |  |  |  |  | Д=300мм | Общая протяженность 6,4 км |
| Строительство водопровода | местное | Байкальский тракт (м-ны Солнечные1,2-д.Новолисиха) Голостненский тракт (п. Добролет-п. Горячий ключ) |  |  |  |  | 2Д=100мм | Общая протяженность 10,4 км |
| Строительство водопровода | местное | Байкальский тракт на п. Патроны |  |  |  |  | 2Д=150мм | Общая протяженность 9,1 км |
| Строительство водопровода | местное | Байкальский тракт (д.Новолисиха-п. Еловый, с. Пивовариха-д. Новолисиха) |  |  |  |  | 2Д=300мм | Общая протяженность 6,8 км |
| Строительство водопровода | местное | Голостненский тракт (с. Пивовариха -п. Добролет) |  |  |  |  | 2Д=400мм | Общая протяженность 22,7 км |
| Водоотведение Хозяйственно-бытовая канализация |
| Строительство КОС | местное | с. Пивовариха |  |  |  | СЗЗ-300 м | 15000м3/сутки |  |
| Строительство КОС | местное | д. Бурдаковка |  |  |  | СЗЗ-150 м | 1000м3/сутки |  |
| Строительство коллектора | местное | м-ны Солнечный 1,2, п. Еловый, п. Патроны, д. Бурдаковка, с. Пивовариха, |  |  |  |  | Д=200мм | Общая протяженность 14,4 км |
| Строительство коллектора | местное | п. Патроны |  |  |  |  | Д=250мм | Общая протяженность 0,3 км |
| Строительство коллектора | местное | с. Пивовариха, д. Новолисиха |  |  |  |  | Д=300мм | Общая протяженность 4,9 км |
| Строительство коллектора | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=500мм | Общая протяженность 2,4 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | Байкальский тракт (м-ны Солнечные1,2-д.Новолисиха) |  |  |  |  | 2Д=100мм | Общая протяженность 6,5 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | п. Патроны |  |  |  |  | 2Д=150мм | Общая протяженность 2,5 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | д.Новолисиха-п. Еловый, п. Патроны |  |  |  |  | 2Д=200мм | Общая протяженность 6,8 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | Байкальский тракт (с. Пивовариха-п. Патроны) |  |  |  |  | 2Д=300мм | Общая протяженность 10,0 км |
| Водоотведение Ливневая канализация |
| Строительство ЛОС | местное | с. Пивовариха |  |  |  | СЗЗ-100 м | 25000м3/сутки |  |
| Строительство ЛОС | местное | д. Бурдаковка |  |  |  | СЗЗ-100 м | 2000м3/сутки |  |
| Строительство коллектора | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=600мм | Общая протяженность 3,5 км |
| Строительство коллектора | местное | п. Еловый |  |  |  |  | Д=800мм | Общая протяженность 1,7 км |
| Строительство коллектора | местное | д. Новолисиха, п. Еловый, п. Патроны, с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=1000мм | Общая протяженность 10,9 км |
| Строительство коллектора | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | Д=1500мм | Общая протяженность 2, 5км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | 2Д=200мм | Общая протяженность 1,9 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | п. Патроны |  |  |  |  | 2Д=300мм | Общая протяженность 2,0 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | д. Новолисиха, п. Еловый, п. Патроны |  |  |  |  | 2Д=400мм | Общая протяженность 5,5 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | Байкальский тракт (д.Новолисиха-п. Патроны) |  |  |  |  | 2Д=500мм | Общая протяженность 4,0 км |
| Строительство напорных трубопроводов | местное | Байкальский тракт (на п. Патроны) с.Пивовариха-д.Новолисиха |  |  |  |  | 2Д=600мм | Общая протяженность 7,6 км |
| Теплоснабжение |
| Реконструкция котельной | местное | с.Пивовариха |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | До 10 Гкал/час |  |
| Строительство электрокотельной | местное | с.Пивовариха |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | 6 Гкал/час |  |
| Строительство электрокотельной | местное | с.Пивовариха |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | 10,5 Гкал/час |  |
| Строительство котельной | местное | д. Бурдаковка |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | 6,5 Гкал/час |  |
| Строительство котельной | местное | д. Новолисиха |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | 9,5 Гкал/час |  |
| Строительство котельной | местное | п. Еловый |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | 13 Гкал/час |  |
| Реконструкция электрокотельной | местное | п. Патроны |  |  |  | Устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос. Воздуха и физ. Воздействия на атмос. воздух | До 2400 кВт |  |
| Строительство блочно-модульной котельной | местное | д.Худякова |  |  |  | Не требуется | 0,5 Гкал/час |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | с. Пивовариха п. Патроны |  |  |  |  | d=150 мм | Общая протяженность 2,6 км. |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Бурдаковка |  |  |  |  | d=160 | Общая протяженность 0,9 км. |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Новолисиха с. Пивовариха |  |  |  |  | d=200 | Общая протяженность 3,5 км |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Патроны |  |  |  |  | d=80 | Общая протяженность 1,2 км. |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | d=400 | Общая протяженность 2,1 км |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Бурдаковка, д. Новолисиха, п. Еловый |  |  |  |  | d=300 | Общая протяженность 4,9 км. |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Еловый |  |  |  |  | d=225 | Общая протяженность 4,7 км. |
| Электроснабжение |
| Строительство ПС «Худякова» | местное | д.Худякова |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА |  |
| Строительство ПС «Новолисиха» | местное | д. Новолисиха в районе участков РЖС |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА |  |
| Строительство ПС «Бурдаковка» | местное | д. Бурдаковка в районе участков РЖС |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА |  |
| Строительство ПС «Патроны» | местное | п. Патроны в районе участков РЖС |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА |  |
| Строительство ПС «Покровская» | местное | с. Пивовариха в районе участков РЖС |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 220/10кВ с мощностью трансформаторов 2х63МВА |  |
| Строительство ПС «Еловая» | местное | п. Еловый |  |  |  | Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух | Напряжением 220/10кВ с мощностью трансформаторов 2х63МВА |  |
| Реконструкция ПС «Пивовариха» | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | Замена трансформаторов мощностью 2х40МВА на трансформаторы мощностью 2х63МВА |  |
| Реконструкция ПС «Летняя» | местное | п. Патроны |  |  |  |  | Замена трансформаторов мощностью 2х16МВА на трансформаторы мощностью 2х25МВА |  |
| Строительство новой линии | местное | от ПС «Пивовариха» до проектируемой ПС «Худякова» |  |  |  | Санитарный разрыв -15 м от оси | ВЛ35кВ | Общая протяженность 9,8 км |
| Отпайки | местное | от ВЛ110кВ ПС «Байкальская» - ПС «Туристская» до проектируемой ПС «Новолисиха» |  |  |  | Санитарный разрыв -20 м от оси | ВЛ110кВ | Общая протяженность 50 м |
| Отпайки | местное | от ВЛ110кВ ПС «Байкальская» - ПС «Туристская» до проектируемой ПС «Бурдаковка» |  |  |  | Санитарный разрыв -20 м от оси | ВЛ110кВ | Общая протяженность 1,7 км |
| Отпайки | местное | от концевой опоры существующего ответвления 110кВ на ПС «Летняя» до проектируемой ПС «Патроны» |  |  |  | Санитарный разрыв -20 м от оси | ВЛ110кВ | Общая протяженность 180 м |
| Отпайки | местное | от ВЛ220кВ ПС «Восточная» - ПС «Туристская» до проектируемой ПС «Покровской» |  |  |  | Санитарный разрыв -25 м от оси | ВЛ220кВ | Общая протяженность 3,5 км |
| Отпайки | местное | от ВЛ220кВ ПС «Восточная» - ПС «Туристская» до проектируемой ПС «Еловой» |  |  |  | Санитарный разрыв -25 м от оси | ВЛ220кВ | Общая протяженность 4,6 км |
| Строительство ТП | местное | п. Патроны в районе участков РЖС |  |  |  |  | 10ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Патроны» |  |
| Строительство ТП | местное | д. Новолисиха в районе участков РЖС |  |  |  |  | 30ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Новолисиха» |  |
| Строительство ТП | местное | с. Пивовариха в районе участков РЖС |  |  |  |  | 46ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Покровская» |  |
| Строительство РП-10кВ, ТП | местное | д. Бурдаковка в районе участков РЖС |  |  |  |  | 2РП-10кВ, 18ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Бурдаковка» |  |
| Строительство ТП | местное | п. Патроны |  |  |  |  | ТП(2х630кВА), ТП(1х250кВА) питание от ПС «Летняя» |  |
| Строительство ТП | местное | д. Новолисиха |  |  |  |  | 5ТП(2х630кВА), ТП(1х630кВА) питание от ПС «Березовая» |  |
| Строительство ТП | местное | с. Пивовариха |  |  |  |  | 22ТП(2х630кВА), ТП(2х400кВА) питание от ПС «Пивовариха» |  |
| Строительство ТП | местное | д. Бурдаковка |  |  |  |  | 2ТП(2х630кВА), 2ТП(1х630кВА) питание от ПС «Летняя» |  |
| Строительство ТП | местное | д. Худякова |  |  |  |  | ТП(2х400кВА), ТП(1х630кВА), 3ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Худякова» |  |
| Строительство ТП | местное | мкр-ны Солнечные 1,2 |  |  |  |  | 2ТП(2х400кВА), ТП(1х250кВА) питание от ПС «Приморская» |  |
| Строительство ТП | местное | з. Поливаниха |  |  |  |  | ТП(1х630кВА), ТП(1х400кВА) питание от проектируемой ПС «Худякова» |  |
| Строительство ТП | местное | п. Добролет |  |  |  |  | ТП(1х630кВА), 2ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Худякова» |  |
| Строительство ТП | местное | п. Горячий Ключ |  |  |  |  | 2ТП(2х400кВА), 2ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Худякова» |  |
| Строительство ТП | местное | п. Еловый |  |  |  |  | 70ТП(2х630кВА) питание от проектируемой ПС «Еловая» |  |
| Транспортная инфраструктура |
| Реконструкция автодороги «Иркутск-Листвянка» с повышением дроги до II-ой категории | региональное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 517,0 тыс.кв.м | СЗЗ – 100 м | 23,5 км | 517,0 тыс.кв.м |
| Реконструкция автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» с повышением дроги до II-ой категории | региональное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 382,5 тыс.кв.м | СЗЗ – 100 м | 51,0 км | 382,5 тыс.кв.м |
| Строительство автодороги «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая» | местное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 49,5 тыс.кв.м. | СЗЗ – 100 м | 6,6 км | 49,5 тыс.кв.м. |
| Строительство автодороги – т.н. «Байкальского луча». | местное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 121,6 тыс.кв.м. | СЗЗ – 100 м | 6,4 км | 121,6 тыс.кв.м. |
| Строительство основной улицы в жилой застройке | местное | с. Пивовариха Три улицы от автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» до проектируемой автодороги «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая» | ИТ-2 |  | 17,25 тыс.кв.м. |  | 2,3 км | 17,25 тыс.кв.м. |
| Строительство главной улицы | местное | д. Новолисиха Улица от проектируемой жилой застройки и «Байкальского луча» до 14 км автодороги «Иркутск-Листвянка» | ИТ-2 |  | 52,5 тыс.кв.м. |  | 3,5 км | 52,5 тыс.кв.м. |
| Строительство поселковой дороги | местное | от южной части с. Пивовариха до северо-западной части п. Еловый | ИТ-2 |  | 20,25 тыс.кв.м. | СЗЗ – 100 м | 2,7 км | 20,25 тыс.кв.м. |
| Строительство основной улицы в жилой застройке | местное | от южной части п. Еловый до 15 км автодороги «Иркутск-Листвянка» и далее через проектную застройку д. Новолисиха до «Байкальского луча» | ИТ-2 |  | 15,75 тыс.кв.м. |  | 2,1 км | 15,75 тыс.кв.м |
| Строительство двухуровневой развязки | региональное | на 14 км автодороги «Иркутск-Листвянка» на пересечении с автодорогой «Пивовариха – Новая Лисиха» | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 развязка |
| Строительство двухуровневой развязки с пересечением скоростной железной дорогой | региональное | на 4 км автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 развязка |
| Строительство двухуровневой развязки с пересечением скоростной железной дорогой | местное | на автодороге «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая» | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 развязка |
| Строительство двухуровневой развязки с пересечением скоростной железной дорогой | местное | на автодороге «Пивовариха – Новая Лисиха» | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 развязка |
| Строительство одноуровневого переезда на пересечении со скоростной железной дорогой | местное | на автодороге «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая» | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 переезд |
| Строительство одноуровневого переезда на пересечении со скоростной железной дорогой | местное | на подъездах к п. Еловый, 15, 17, 19 км, автодороги «Иркутск-Листвянка»3 переезда | ИТ-2 |  |  |  |  | 3 переезда |
| Строительство одноуровневой развязки | региональное | «Иркутск-Листвянка» 15, 17, 19, 32-км, всего 4 шт | ИТ-2 |  |  |  |  | 4 развязки |
| Строительство одноуровневой развязки | местное | «Байкальский луч», всего 3 шт | ИТ-2 |  |  |  |  | 3 развязки |
| Строительство одноуровневой развязки | региональное | «Иркутск – Большое Голоустное» 9 км, 1 шт | ИТ-2 |  |  |  |  | 1 развязка |
| Строительство одноуровневой развязки | местное | «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая», 2 шт | ИТ-2 |  |  |  |  | 2 развязки |
| Реконструкция улиц и дорог (всего по МО) | местное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 1314,5 тыс.кв.м. |  | 202,8 км | 1314,5 тыс.кв.м. |
| Строительство улиц и дорог (всего по МО) | местное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  | 1210,9 тыс.кв.м. |  | 207,1 км | 1210,9 тыс.кв.м. |
| Строительство железнодорожного пути для скоростного пассажирского рельсового транспорта | региональное | Ушаковское МО | ИТ-2 |  |  |  | 93,0 км |  |

Таблица 3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.

| Наименование административно-территориальной границы | Планируемая площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ушаковское муниципальное образование | 121160,95 |  |
| деревня Бурдаковка | 196,7 | Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в (из) границ населенных пунктов представлены в материалах по обоснованию (Том 2). |
| деревня Новолисиха | 258,6 |  |
| деревня Худякова | 80,7 |  |
| заимка Поливаниха | 65,5 |  |
| поселок Горячий Ключ | 173,5 |  |
| поселок Добролет | 156,1 |  |
| поселок Патроны | 426,08 |  |
| село Пивовариха | 583,7 |  |
| поселок Светлый | 56,4 |  |
| поселок Еловый | 799,3 |  |
| м-он Солнечный 1 | 29,7 |  |
| м-он Солнечный 2 | 16,3 |  |

Таблица 4. Основные показатели по численности населения к расчетному сроку.

| Наименование | Ед. изм. Тыс. жит. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| деревня Бурдаковка | 2,5 | Существующее население 0,4 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| деревня Новолисиха | 3,97 | Существующее население 0,37 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| деревня Худякова | 0,5 | Существующее население 0,12 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| заимка Поливаниха | 0,1 | Существующее население 0,01 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| поселок Горячий Ключ | 0,8 | Существующее население 0,92 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| поселок Добролет | 0,4 | Существующее население 0,04 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| поселок Патроны | 1,15 | Существующее население 0,45 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| село Пивовариха | 13,3 | Существующее население 3,15 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| поселок Светлый, м-он Солнечный ,1 м-он Солнечный 2 | 0,6 | Существующее население 0,64 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |
| поселок Еловый | 12,4 | Существующее население 0,0 тыс. чел. Численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц. |

# Задание на подготовку проекта «Генерального плана Ушаковского муниципального образования»